Technik:
    a) Stabile Holzbodenplatte als Untergrund(1,5m x 1,5m)

b) Detailplan des Interface

c)	In die Bodenplatte werden nun jeweils vier M8 (=8mm Aussendurchmesser) -Stahlstifte (5,5 cm lang) pro Kontaktplatte ca. 2.5 cm tief in die Bodenplatte geschlagen (zuerst natürlich vorgebohrt)!

d) Weiters wird jede Kontaktplatte mit ebenfalls vier Bohrungen versehen, in welche dann Einschraubmuffen (Innendurchmesser ca, 9 bis 10mm) eingeschraubt werden! Diese werden ausgebohrt um das Gewinde herauszubekommen und dienen als Führung für die Stahlstifte die von der Bodenplatte aus kommen --> zwischen Bodenplatte und Kontaktplatte befinden sich 4 Druckfedern!

e)	Als Begrenzungselement dient ein quadratisches Holzstück (ca. 20cm x 20cm), das auf die Bbodenplatte geschraubt wird! Darauf befindet sich eine Kupferkontakplatte, die mit Senkkopfschrauben auf die Bodenplatte montiert wird! An dieser Kupferkontaktplatte wird dann ein Kabel angelötet und zur Tastatur gelegt.

f) An der Holzkontaktplattenunterseite wird ebenfalls eine Kupferkontaktplatte mittels Senkopfschrauben angebracht. Auch ein Kabel wird abgebracht und zur Tastatur gelegt.

f) Zwischen den beiden Kupferkontaktplatten soll ein Spielraum von ca. 2mm – 3mm sein. Die Holzkontaktplatten werden weiters durch ein ca. 3mm starkes Alugerüst, das auf den Trennhölzern fix montiert ist "vorgespannt" (genauer zu sehen in der skizze)! der User steigt nun auf die vorgespannten Holzplatten -> die Federn sinken mehr zusammen -> bis die beiden Kontaktplatten die gleichzeitig als Begrenzung dienen aufeinandertreffen -> der Kontakt wird geschlossen und Sounds werden abgespielt!

Der Stahlrahmen wird „herausgelasert“

Die äußeren Trennhölzer werden dann mit der Bodenplatte außen laut Skizze verbunden

Wenn nun irgendeine Platte defekt sein sollte, kann der Schnellverschluß geöffnet werden (jeweils an 8 oder mehr stellen) und die Trennholzkonstruktion samt oben angeschraubter Stahlrahmenkonstruktion aufgehoben werden! So kommt man dann gut zu den einzelnen Platten und kann sie „warten“!